## Slide 1: 第6章 链路层和局域网
网络层：
提供两台主机之间的通信服务。
通信路径由源主机和目的主机之间的一系列通信链路和路由器组成。
链路

## Slide 2
链路层：
分组如何通过各段链路
网络层的数据报如何被封装成链路层的帧；
链路层协议是否能够提供路由器之间的可靠数据传输；
通信路径上不同的链路是否采用不同的链路层协议。
链路

## Slide 3: 学习目的
了解数据链路层服务及协议原理:
  差错检测和纠错
  共享广播信道：多址访问协议
  链路层寻址
  可靠传输
各种链路层技术的实现

## Slide 4: 6.1 概述和服务
节点 (node)：主机和路由器
链路(link)：连接相邻节点的通信信道。
链路层传输数据报的过程：
沿端到端路径上的每段独立的链路传输。
发送节点先将数据报封装成链路层帧，发送到链路上；
接收节点接收该帧，并提取出数据报。
节点
链路
5.1.1 链路层提供的服务
5.1.2 适配器通信

## Slide 5: 6.1.1 链路层提供的服务
链路层功能：将分组通过一个链路，从一个节点传输到邻近的另一个节点。
链路层协议：用来在单段链路上传输分组。
定义了在链路两端的节点之间交互的分组格式，以及当发送和接收分组时节点采取的动作。
交换的数据单元称为帧 (frame)，封装了一个网络层的数据报。
所采取的动作：包括差错检测、重传、流量控制和随机访问。
典型协议：以太网、802.11无线LAN、令牌环和PPP，以及ATM。

## Slide 6: 网络层与链路层关系
网络层：将运输层报文段从源主机传送到目的主机。
能够在各段链路层提供异构服务的情况下，完成端到端的工作。
链路层：将网络层数据报从一个节点传送到下一个节点（单段链路）。
不同的链路采用不同的链路层协议，提供的服务不同。

## Slide 7: 类比例
旅行社组织游客从A地到B地。经过3段旅程，如图。
游客：数据报；
运输区段：通信链路；
运输方式：链路层协议，如汽车、飞机和火车。
旅行社：选路协议。
汽车 飞机 火车
A
B

## Slide 8: 链路层提供的服务
将数据报通过一条通信链路从一个节点“移动”到相邻的节点。
成帧：把网络层数据报封装成链路层帧，再传送到链路上。
首部包括若干字段：如编号、物理地址等。
不同的链路层协议，帧格式可能不同。
首部 | 数据报

## Slide 9: 链路层提供的服务
链路接入：由媒体访问控制MAC协议定义帧在链路上传输的规则。
点对点链路：一个发送方和一个接收方，MAC协议比较简单(或不存在)，即任何时候只要链路空闲，发送方都能够发送帧。
广播链路：多个节点共享一个链路（多路访问），使用MAC协议协调多个节点的帧传输。

## Slide 10: 链路层提供的服务
可靠交付：
保证网络层的数据报无差错地通过链路层。
与运输层类似，可通过确认和重传获得。
高差错率的链路：如无线链路，在本地 (发生差错的链路)纠正差错，不通过运输层或应用层协议进行端到端的数据重传；
低差错率的链路：如光纤、同轴电缆、双绞线链路，不需提供可靠的传输服务。

## Slide 11: 链路层提供的服务
流量控制：防止发送节点的发送速率过高，避免接收节点来不及处理。
链路节点的帧缓存容量有限。
当帧到达接收节点的速率大于其处理速率，接收方缓冲区产生溢出，帧会丢失。

## Slide 12: 链路层提供的服务
差错检测：
帧在传输时有可能出现比特差错（10、01）。
差错检测用来检测是否存在一个或多个差错。
发送节点：在帧中设置差错检测比特；
接收节点：对收到的帧进行差错检测。
通过硬件实现。
差错纠正：
与差错检测类似。
接收方不仅能检测帧中是否出现差错，还能判断差错的位置，并进行纠正。

## Slide 13: 链路层提供的服务
半双工和全双工：
全双工传输：链路两端的节点可以同时传输分组。
半双工传输：链路两端的节点不能同时传输和接收，只能交替。

## Slide 14: 链路层服务和运输层服务比较
运输层协议：
在端到端的基础上为两个进程之间提供可靠传输；
流量控制是在端到端的基础上提供。
链路层协议：
在一条链路相连的两个节点之间提供可靠传输。
流量控制是在相邻节点之间的基础上提供。

## Slide 15: 5.1.2 适配器通信
适配器(adapter)：网络接口卡（NIC，network interface card）。
是一个电路板（或PCMCIA板），包括RAM、DSP芯片、主机总线接口和链路接口。
实现物理层及链路层的主要功能。
发送节点
帧
接收节点
数据报
帧
适配器
适配器
链路层协议

## Slide 16: 链路层功能实现
相邻节点间帧的传输：成帧，传输帧，接收帧，解封
发送节点：网络层将数据报传递到适配器，封装成帧，将帧传输到通信链路。
接收节点：适配器接收帧，解封取出数据报，传递给网络层。
差错检测：
发送适配器设置差错检测比特，接收适配器完成差错检测。
可靠交付：
具体实现可靠交付的机制(如序号、定时器和确认)。

## Slide 17: 5.2 差错检测和纠错技术
比特级差错检测和纠错
对一个节点发送到一个相邻节点的帧，检测是否出现比特差错，并纠正。
网络层
数据链路层，帧

## Slide 18
发送节点
将数据D附加若干差错检测和纠错位EDC，一起发送到链路。
数据D包括网络层传来的数据报，以及链路级寻址信息、序列号和其他字段。
保护范围包括数据D的所有字段。
网络层
数据链路层，帧

## Slide 19
接收节点
接收比特序列D'和EDC'。
如果发生传输比特错误（01，10），D'和EDC'可能与发送的D和EDC不同。
接收方根据D'和EDC'，判断D'是否和初始的D相同（D的传输是否正确）。
正确：解封取出数据报，交给网络层；
出错：差错处理。
网络层
数据链路层，帧

## Slide 20: 说明：
差错检测和纠正技术不能保证接收方检测到所有的比特差错，即可能出现未检测到的比特差错，而接收方并未发现。
选择一个合适的差错检测方案使未检测到的情况发生的概率很小。
差错检测和纠错技术越好，越复杂，开销更大。

## Slide 21: 三种主要差错检测技术
奇偶校验：最基本的方法。
检查和方法：常用于运输层。
循环冗余检测：常用于链路层。
5.2.1 奇偶校验
5.2.2 检查和方法
5.2.3 循环冗余检测

## Slide 22: 1、一比特奇偶校验
发送方：
在要发送的信息D（d位）后面附加一个奇偶校验位
使“1”的个数是奇数（奇校验）或偶数（偶校验）
一起传输发送（d+1位）。
0111000110101011
1
d位数据
校验位
偶校验

## Slide 23
接收方：
检测收到的信息（d+1位）中“1”的个数。
偶校验：发现奇数个“1”，至少有一个比特发生差错（奇数个比特差错）。
奇校验：发现偶数个 “1”，至少有一个比特发生差错。
0111000110101011
1
d位数据
校验位
偶校验

## Slide 24: 特点
可以查出任意奇数个错误，但不能发现偶数个错误。
若比特差错概率很小，差错独立发生，一比特奇偶校验可满足要求。
若差错集中一起“突发”（突发差错），一帧中未检测到的差错的概率达到50%。

## Slide 25: 2、二维奇偶校验
基本思想：
将要传信息D（d比特）划分为i 行j 列（ i 个组，每组j位）；
对每行和每列分别计算奇偶值；
结果的i+j+1个奇偶比特构成了帧的差错检测比特。
i行
j 列

## Slide 26: 例
特点：
可以检测并纠正单个比特差错（数据或校验位中）。
能够检测(但不能纠正)分组中任意两个比特的差错。
行、列确定
要发送的数据比特10101 11110 01110，
划分3组，每组5个比特。进行行、列偶校验

## Slide 27: 6.2.2 校验和方法
把要发送的d 位数据看成是一个k 位整数的序列，将这些k 位整数加起来，得到的和作为差错检测比特。
TCP和UDP协议： 对所有字段(包括首部和数据字段)都计算因特网检查和。
有些协议： 对首部计算一个检查和，对整个分组计算另一个检查和。

## Slide 28: 校验和
发送方：
将数据的每两个字节当作一个16位的整数，可分成若干整数；
将所有16 位的整数求和；
对得到的和逐位取反，作为检查和，放在报文段首部，一起发送。
接收方：
对接收到的信息 (包括检查和)按与发送方相同的方法求和。
全“1”：收到的数据无差错；
其中有“0”：收到的数据出现差错。
或者核对计算的检查和是否等于检查和字段的值。

## Slide 29: 例子
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
注意
  当数字作加法时，最高位的进位要回加到结果中。
例，有三个16 比特的字：
回卷
和
检查和（取反）
无差错，和为：
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit

## Slide 30: 校验和特点：
分组开销小：检查和位数比较少；
差错检测能力弱：
适用于运输层（差错检测用软件实现，检查和方法简单、快速）。
链路层的差错检测由适配器中专用的硬件实现，采用更强的CRC方法。

## Slide 31: 6.2.3 循环冗余检测
计算机网络中广泛采用。
循环冗余检测CRC (cyclic redundancy check)编码：
即多项式编码，把要发送的比特串看作为系数是0或1的一个多项式，对比特串的操作看作为多项式运算。
基本思想：
设发送节点要把数据D（d 比特）发送给接收节点。
发送方和接收方先共同选定一个生成多项式 G（r+1比特），最高有效位 (最左边)是1。
10111  x4+x2+x+1

## Slide 32: 基本思想
发送方：
计算出一个r位附加比特R，添加到D的后面产生DR（d+r 比特）
DR能被G模2运算整除，一起发送。
接收方：用G去除接收到的DR（d+r比特）
余数非0：传输发生差错；
余数为0：传输正确，去掉尾部r位，得所需数据D。
D : 要发送的数据（d位）
R : CRC校验（r位）
DR（d+r位）

## Slide 33: 模2运算：
加法不进位，减法不借位，即操作数的按位异或 (XOR)
例
1011 XOR 0101=1110 ； 1011-0101=1110
1001 XOR 1101=0100 ； 1001-1101=0100
乘法和除法与二进制运算类似，其中加法或减法没有进位或借位。
乘以2r，即比特模式左移r个位置。
D×2r XOR R = D00…00 XOR R
= DR (d+r 比特)

## Slide 34: 计算R（CRC比特）：
DR能被G模2运算整除：即
D×2r XOR R = nG
等式两边都用R异或，得到
D×2r = nG XOR R
即用G来除D×2r，余数值刚好为R。
R的计算：将数据D后面添加r个0，除以给定的生成多项式G，所得余数即为R（r位）。

## Slide 35: 例
设 D = 101110，d = 6，G = 1001，r = 3
实际传输的数据形式是： 101110011
r+1位
D后添加3个0
3位

## Slide 36
生成多项式G的选择：
有8、12、16和32 比特生成多项式G。
8 比特的CRC用于保护ATM信元首部；
32 比特的标准CRC-32用于链路级协议：
GCRC-32 = 100000100110000010001110110110111
CRC特点：
能检测小于r+1 位的突发差错、任何奇数个差错。
大于r+1呢？

## Slide 37
<D,R>=10110011010
G(x)=x4+x3+1
是否出错

## Slide 38
1101011011
生成多项式10011
求R

## Slide 39
1101011011 1110

## Slide 40: 6.3 多（址）路访问协议
两种网络链路：
点对点链路：链路两端各一个节点。一个发送和一个接收。
如，点对点协议PPP。
广播链路： 多个节点连接到一个共享的广播信道。
广播：任何一个节点传输一帧时，信号在信道上广播，其他节点都可以收到一个拷贝。
常用于局域网LAN中，如以太网和无线局域网。
本节主要学习广播链路的信道共享技术。

## Slide 41: 广播信道要解决问题
传统的广播电视：是单向的广播，一个固定的节点向许多接收节点发送。
计算机网络：广播信道上的节点都能够发送和接收。
好比许多人聚集在一起交谈（空气是广播媒体）。解决“谁在什么时候获得说话权力”(向信道发送)。
多路访问问题：如何协调多个发送和接收节点对共享广播信道的访问。
相关技术是多路访问协议。

## Slide 42: 多路访问协议
目的：协调多个节点在共享广播信道上的传输。
避免多个节点同时使用信道，发生冲突（碰撞），产生互相干扰。
冲突（collide）：两个以上的节点同时传输帧，使接收方收不到正确的帧（所有冲突的帧都受损丢失）。
造成广播信道时间的浪费。
多路访问协议可用于许多不同的网络环境，如有线和无线局域网、卫星网等。如图5-9。

## Slide 44: 多路访问协议类型（三类）
信道划分协议
  把信道划分为小“片” (时隙)
  给节点分配专用的小“片”
随机访问协议
  不划分信道，允许冲突
  能从冲突中“恢复”
轮流协议
  通过轮流访问信道避免冲突，要发送的节点越多轮流时间越长

## Slide 45: 多路访问协议的理想特性
设广播信道的速率为R b/s
只有一个节点发送数据时： 该节点的吞吐量为R b/s
有M个节点发送数据时：每个节点吞吐量为R /M b/s；
协议是去中心化的：不需要主节点协调传输
协议是简单的：实现方便、价格适中。

## Slide 46: 6.3.1 信道划分协议
主要有TDM、FDM、CDMA三种。
设信道支持N个节点，传输速率是R b/s。
时分多路复用 (TDM)：
将时间划分为时间帧，每个时间帧再划分为N个时隙（长度保证发送一个分组），分别分配给N个节点。
每个节点只在固定分配的时隙中传输。
例：6个站点的LAN, 时隙1、3、4 有分组, 时隙2、5、6 空闲

## Slide 47: TDM特点
避免冲突、公平：每个节点专用速率R/N b/s。
节点速率有限：R/N b/s；
效率不高：节点必须等待它的传输时隙。

## Slide 48
频分多路复用 (FDM)：
将总信道带宽R b/s划分为N个较小信道（频段，带宽为R/N），分别分配给N个节点。
例： 6个站点的LAN, 频带1、3、4 有分组, 频带2、5、6 空闲
frequency bands
time
特点：与TDM类似。
避免冲突、公平：N个节点公平划分带宽；
节点带宽有限、效率不高：节点带宽为R/N。

## Slide 49: 码分多址CDMA (code division multiple access)
基本思想：
给每个节点分配一个不同的代码（CDMA代码，码片序列）；
每个节点用惟一的代码对要发送的数据进行编码；
不同节点可以同时发送，并正确到达接收方（不会互相干扰）。
最初：用于军事通信，抗干扰能力强；
目前：用于移动通信、无线多路访问信道等。

## Slide 50: 6.3.2 随机访问协议
基本思想：
发送节点以信道全部速率（R b/s）发送；
发生冲突时，冲突的每个节点分别等待一个随机时间，再重发，直到帧(分组)发送成功。
典型随机访问协议：
ALOHA协议
载波监听多路访问CSMA协议
带冲突检测载波监听多路访问CSMA/CD

## Slide 51: ALOHA
ALOHA：夏威夷大学研制的一个无线电广播通信网（20世纪70年代初）。
采用星型拓扑结构，使地理上分散的用户通过无线电来使用中心主机。
中心主机通过下行信道向二级主机广播分组；
二级主机通过上行信道向中心主机发送分组（可能会冲突，无线电信道是一个公用信道）。
有若干种形式：
时隙ALOHA
纯ALOHA
中心

## Slide 52: 1、时隙ALOHA
假设：
所有的帧长L 比特；
时间被划分为若干等长的时隙（长度为一帧的传输时间L/R s）；
节点只在时隙的开始点传输帧；
所有节点同步传输，知道时隙什么时候开始；
如果一个时隙有多个节点同时传送，所有节点都能检测到冲突

## Slide 53: 时隙ALOHA操作过程：
当节点有新的帧要发送，需等到下一个时隙开始，才传输整个帧。
无冲突：节点成功传输帧。
有冲突：节点检测到冲突后，以概率p在后续的每一个时隙重传该帧，直到成功。
重传

## Slide 54
特点：
当只有一个活动节点（有帧要发送） 时，以全速R连续传输。
分散的：每个节点检测冲突并独立决定何时重传；
发送控制简单；
有多个活动节点时效率低。

## Slide 55: 效率(efficiency)：
当有许多活动节点时，在发送的许多帧中，成功时隙的份额。
最低效率：没有任何访问控制，每个节点都在冲突之后立即重传，效率为零。

## Slide 56: 效率计算
有三种可能时隙：
冲突时隙C：出现帧冲突，被“浪费”。
空闲时隙E：所有活动节点停止传输，被“浪费”。
成功时隙S：只有一个节点在传输的时隙。

## Slide 57: 效率计算
假设：
有N个节点；
每个节点都有一帧（新帧或重传帧）要发送，试图在每个时隙以概率p传输。
成功时隙的概率：只有一个节点传输而其他N-1个节点不传输的概率。
若一个节点传输的概率是p，剩余的节点不传输的概率是(1-p)N-1。
一个给定的节点成功传送的概率是 p(1-p)N-1

## Slide 58: 时隙ALOHA的效率：
N个节点中，任意节点成功传送的概率：
N p(1-p)N-1
取极限后，最大效率为：1/e = 0.37。
即当许多节点都有很多帧要传输时，最多只有37%的时隙在成功传输， 信道有效的传输速率是0.37R b/s。
类似分析得出：37%的时隙空，26%的时隙有冲突。

## Slide 59: 2、纯ALOHA
ALOHA的最初形式。是一个非时隙、完全分散的协议。
工作过程：
节点有帧要发，就立即传输。
如果与其他帧产生冲突，在该冲突帧传完之后
 以概率p立即重传该帧；
 或等待一个帧的传输时间，再以概率p传输该帧，或者以概率1-p等待另一个帧的时间(保持空闲)。

## Slide 60: 纯ALOHA最大效率：
假设：
帧传输时间为一个时间单元。
任何给定时间，一个节点传输一帧的概率是p。
节点i在时间t0开始传输帧，如图5-12所示。
结果：在t0发送的帧会和在 [t0-1,t0+1]的发送的其它帧冲突
与i帧开始部分重叠
与i帧结束部分重叠

## Slide 61
保证帧成功传输：
在时间间隔[t0 -1，t0]中，不能有其他节点开始传输。
其他节点没有开始传输的概率是(1-p)N-1
当节点i传输时，在时间间隔[t0 ，t0+1]中，其他节点不能开始传输。
其他节点没有开始传输的概率是(1-p)N-1。

## Slide 62: 纯ALOHA效率
P(给定节点成功传送) = P(节点传送) ·
P(没有其他节点在[t0-1,t0]内传送) ·
P(没有其他节点在[t0,t0 +1]内传送)
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
取极限为 1/(2e) = 0.18。
只有时隙ALOHA协议的一半。

## Slide 63: ALOHA协议：
每个节点的传输与广播信道上其他节点的活动是相互独立的。
一个节点开始传输时并不知道是否有其他节点正在传输；
发生冲突时不会停止传输。
效率不高。

## Slide 64: 3、CSMA（载波侦听多路访问）
增加两个规则。
载波侦听CS：某个节点在发送之前，先监听信道。
信道忙：有其他节点正往信道发送帧，该节点随机等待（回退）一段时间，然后再侦听信道。
信道空：该节点开始传输帧。
冲突检测 CD ：边发送边监听，即节点在传输同时侦听信道。
如果检测到有其他节点正在传输帧，发生冲突，立即停止传输，并用某种方法来决定何时再重新传输。
人类类比: 不要打断他人说话!

## Slide 65: 两种相应的协议：
载波侦听多路访问CSMA（carrier sense multiple access）
带冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD(CSMA with collision detection)

## Slide 66: CS MA：
只增加“载波侦听”规则。也叫“先听后讲”LBT（listen before talk）。
基本原理： 传送前侦听
信道闲：传送整个帧
信道忙：延迟传送
特点：
发前监听，可减少冲突。
由于传播时延的存在，仍有可能出现冲突，并造成信道浪费。

## Slide 67: 例
一个广播总线连接4个节点(A、B、C、D)传输的时空图。
节点的空间分布

## Slide 68
时间t0：节点B侦听到信道空，开始传输帧，沿着媒体传播比特。
时间t1（t1 t0）：节点D有帧要发送。B的传输信号未到D，D检测到信道空，开始传输。
很快，B的传输开始在D节点干扰D的传输（冲突）
端到端信道传播时延：信号从一个节点到另一个节点所花费的传播时间。
传播时延越长，节点不能侦听到另一个节点已经开始传输的可能性越大。

## Slide 69: 带来问题：信道浪费
节点没有进行冲突检测，既使发生了冲突，节点仍继续传输它们的帧。
但该帧已经被破坏、是无用的帧，信道传输时间被浪费。
注意：
距离与传播时延对碰撞概率的影响。

## Slide 70: 带冲突检测的CSMA(CSMA/CD)：
增加“载波侦听”和“冲突检测”两个规则。“边说边听”LWT（listen while talk）。
基本原理： 传送前侦听
信道忙：延迟传送
信道闲：传送整个帧
发送同时进行冲突检测：一旦检测到冲突就立即停止传输， 尽快重发。
目的：缩短无效传送时间，提高信道的利用率。

## Slide 71: 例
两个节点B、D在检测到冲突之后很短的时间内都放弃传输。
以太网即采用CSMA/CD协议。
检测到冲突
放弃传输

## Slide 77: 6.3.3 轮流协议
多路访问协议理想特性：
只有一个节点活动时，吞吐量R b/ s；
有M个节点活动时，吞吐量R/M b/ s。
ALOHA和CSMA协议有第一个特性，但没有第二个特性。
1、轮询协议
2、令牌传递协议

## Slide 78: 1、轮询协议 (polling protocol)
指定一个主节点，以循环的方式轮询每个节点。并告诉节点能够传输的最大帧数。
轮询顺序： 1  2  ……  n
主节点通过观察信道上是否有信号来判断节点何时完成了帧的发送，再询问下一节点。
数据帧
主节点
1
……
2
n
轮询帧

## Slide 79: 特点：
消除冲突和空时隙，效率高。
有轮询时延：活动节点不能立即传输帧，等待被轮询；
如果主节点失效，整个信道都不能用。

## Slide 80: 2、令牌传递协议 (token-passing protocol)
没有主节点。
设置一个令牌(token，小的专用帧)；
令牌以固定顺序循环传递，给节点传输机会。
如：1  2  ……  n
节点收到令牌：
 有帧要发送，传输，传完后将令牌转发到下一节点；
 否则，直接将令牌转发到下一节点。

## Slide 81: 特点：
令牌传递是分散的，效率高。
一个节点的失效会使整个信道崩溃。
一个节点忘记释放令牌，必须恢复令牌到环中。
相应协议标准：IEEE802.5 令牌环。

## Slide 82
线缆接入网

## Slide 84: 5.4 链路层编址
每个节点有网络层地址和链路层地址。
网络层地址： 节点在互连网络中分配的一个唯一地址（IP地址）。用于把分组送到目的IP网络。长度为32比特（IPv4）。
包括两部分：
网络号：指明主机所在物理网络的编号。
主机号：主机在物理网络中的编号。
链路层地址：MAC地址。
用于把数据帧从一个节点传送到另一个节点(同一网络中)。

## Slide 85
A类：大型
B类：中型
C类：小型

## Slide 86: IP地址“点分十进制”表示：
将4个字节中的每一个字节分别用十进制数来表示，4个十进制数之间用 “.” 分隔。
如IP地址：
11000001 00100000 11011000 00001001
193 . 32 . 216 . 9

## Slide 87: 5.4.1 MAC地址
MAC地址（LAN地址、物理地址）：
是节点“网卡”本身所带的地址（惟一）。
MAC地址长度通常为6 字节，共248个。
6字节地址用16进制表示，每个字节表示为一对16进制数
“网卡”的MAC地址是永久的（生产时固化在其ROM里）。
如图5-16所示。

## Slide 88
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(有线的
或无线的)
适配器（网卡）

## Slide 89: MAC 地址与ARP

## Slide 90: MAC地址分配：
由专门机构IEEE管理物理地址空间。
负责分配六个字节中的前三个字节（高24位，地址块）。
MAC 地址是平面结构：带有同一网卡的节点，在任何网络中都有同样的MAC地址。
IP地址具有层次结构：当节点移动到不同网络时，节点的IP地址发生改变。
字节
向IEEE购买
厂家自行分配
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 91: MAC地址识别：
广播信道LAN中，一个节点发送的帧，在信道上广播传输，其他节点都可能收到该帧。
大多数情况，一个节点只向某个特定的节点发送。
由“网卡”负责MAC 地址的封装和识别。
发送适配器：将目的MAC地址封装到帧中，并发送。
所有其他适配器都会收到这个帧。
接收适配器：检查帧的目的MAC地址是否与自己MAC地址相匹配：
匹配：接收该帧，取出数据报，并传递给上层。
不匹配：丢弃该帧。

## Slide 92: 特殊帧
广播帧：发送给所有节点的帧。
MAC广播地址：全1地址。
如以太网和令牌传递LAN，其广播地址是48个连续的1组成的字符串，即：
FF-FF-FF-FF-FF-FF

## Slide 93: 节点的3种不同地址表示：
应用层的主机名、网络层的IP地址和链路层的MAC地址
实际在链路上传输时，根据MAC地址，确定相应的节点
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88
71-65-F7-2B-08-53

## Slide 94: 地址之间的转换
通信时，需要进行地址转换：
主机名  IP地址  MAC地址
DNS域名系统：将主机名解析到IP地址。
DNS为在因特网中任何地方的主机解析主机名。
ARP地址解析协议：将IP地址解析到MAC地址。
ARP只为在同一个LAN上的节点解析IP地址。

## Slide 95: 6.3.4 局域网 (LAN)
LAN：是一个地理范围小的计算机网络。计算机网络的一个分支。
特点：
地理范围小：几公里。如一栋楼，一所大学。
使用多路访问协议：如CSMA/CD。
数据传输速率R高：10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10 G b/s
单位拥有。

## Slide 96: 局域网拓扑结构：

## Slide 97: 应用：
范围广。
典型应用：单位用户通过LAN接入因特网。
用户主机先组成LAN，LAN通过路由器接入因特网。

## Slide 100: 寻址:路由到另一个LAN
walkthrough: 通过R从A发送数据报到B
  focus on addressing – at IP (datagram) and MAC layer (frame)
  假设A知道B的IP地址
  假设A知道下一跳路由的IP地址
  假设A知道路由R的MAC地址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B

## Slide 101: 寻址:路由到另一个LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
A创建一个IP数据报，源IP地址为A，目的IP地址B
A创建一个链路帧，将R的MAC地址作为目的地址，帧中包含A到B的数据报
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 102: 寻址:路由到另一个LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
帧从A发送到B
IP
Eth
Phy
R接收到帧，数据报被提取出来上传到网络层
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 103: 寻址:路由到另一个LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
R转发数据报，以源IP地址为A，目的IP地址为B
R创建链路帧，以B的MAC地址作为目的地址，帧包含A到B的数据报
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 104: 寻址:路由到另一个LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R转发数据报，以源IP地址为A，目的IP地址为B
R创建链路帧，以B的MAC地址作为目的地址，帧包含A到B的数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 105: 寻址:路由到另一个LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R转发数据报，以源IP地址为A，目的IP地址为B
R创建链路帧，以B的MAC地址作为目的地址，帧包含A到B的数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy

## Slide 106: 6.5 以太网
LAN技术：以太网、令牌环、FDDI和ATM等。
到目前为止，以太网最流行。
以太网成功的原因：
是第一个广泛使用的高速LAN；
简单、便宜；
版本不断更新，数据速率更高、成本更低。
Ethernet

## Slide 109: 1、以太网的帧结构
CRC检测范围
字节 8 6 6 2 46～1500 4
前同步码 | 目的地址 | 源地址 | 类型 | 数据 | CRC
发送方：发送适配器将IP数据报封装成以太网帧，并传递到物理层。
接收方：接收适配器从物理层收到该帧，取出IP数据报，并传递给网络层。

## Slide 110: 前同步码(8 字节)：
前7字节是“10101010”，最后一个字节是“10101011”。
使接收方和发送方的时钟同步，接收方一旦收到连续的8字节前同步码，可确定有帧传过来。
前同步码是“无效信号”，接收方收到后删除，不向上层传。
CRC的校验范围不包括前同步码。

## Slide 112: 5.6 互联：集线器和交换机
互连局域网网段的网络设备。
集线器：中继器（物理层）
交换机：多端口网桥（链路层）
5.6.1 集线器
5.6.2 交换机

## Slide 113: 5.6.1 集线器
多级集线器设计 ：
集线器以层次方式排列，连成多级星型结构。
主干集线器与下层集线器点对点连接，使不同LAN互联。
集线器
集线器
集线器
主干集线器

## Slide 114: 说明
多级设计互联的网络仍为一个LAN，其中每个集线器和连接的主机为一个LAN网段。
互联网络中所有的网段属于同一个冲突域。
如果两个或多个节点同时传输，会冲突，并进入指数后退状态。
集线器
集线器
集线器
主干集线器

## Slide 115: 优点：
不同LAN网段的主机可以互相通信；
扩展了节点之间的最大距离；
主干集线器可以检测故障集线器，并断开。
集线器
集线器
集线器
主干集线器

## Slide 116: 缺陷：
冲突域加大：由原有的各自独立的冲突域变成一个大的、公共的冲突域。
每一个网段使用的以太网技术不同，不能用集线器互连：
如不同速率的LAN不能互联。集线器本质上是转发器，并不缓冲帧。
主机总数和地理范围有限。受以太网技术约束。
集线器
集线器
集线器
主干集线器

## Slide 117: 交换机互联：
整个互联的网络为一个LAN，其中各个被连接的部分为一个LAN网段。
集线器
集线器
集线器
交换机
1
2
3

## Slide 118: 特点：
不同LAN网段的主机可以互相通信，每个LAN网段是一个独立的冲突域。
可以互联不同的LAN技术。
对LAN的大小没有限制，理论上，可扩展到全球。
交换机以全双工方式工作。
集线器
集线器
集线器
交换机
1
2
3

## Slide 119: 优点：
交换机所连接的不同的LAN网段保持独立的冲突域。
使不同LAN网段的两组节点同时通信而互不干扰。
流量过滤
集线器
集线器
集线器
交换机
碰撞域
碰撞域
碰撞域

## Slide 120: 2、交换机与集线器比较
转发：
集线器：转发帧时，只是发送比特到链路上，并不侦听该链路是否忙；
交换机：将帧转发到共享链路上时，运行CSMA/CD
 如果侦听到要转发的LAN网段上忙，停止传输；
 如果出现冲突，采用指数后退算法。
互联：
交换机：互联不同技术的以太网段、无地理范围限制。
集线器：不具备该特性。

## Slide 125: 3、自学习
每个交换机具有一个交换机表
交换机表中的项： MAC地址, 接口, 时间
交换机表可以自动地、动态地和自主地建立（不需网络管理员或配置协议的干预）。
逆向扩散式路径学习法：通过帧中的源地址来建立交换机表。

## Slide 128: 1、交换机转发和过滤
过滤(filtering)：交换机判断一个帧是应该转发到某个接口还是丢弃。
转发(forward)：交换机决定一个帧应该被指向哪个接口，并引导到该接口。
过滤和转发通过交换机表(switch table)完成。
交换机表：
包含LAN上部分节点的表项。
内容：节点的MAC地址、到达该节点的交换机接口、节点表项产生的时间。

## Slide 129: 例
集线器
集线器
集线器
交换机
62-FE-F7-11-89-A3
1
2
3
7C-BA-B2-B4-91-10

## Slide 130: 过滤和转发的原理：
交换机从接口x收到一个帧；
根据目的MAC地址查表
找到对应项：确定转发接口y，判断目的节点与源节点是否在同一个网段：
同段（x = y）：丢弃此帧（过滤）；
不同段（x  y）：将该帧放到接口y的输出缓冲区（转发）
保证同一个网段中通信的帧，不被交换机转发到另一个网段去。
未找到：向所有(除接收接口外)其它接口转发，进入自学习。

## Slide 131: 例子
节点A向B发帧：1#收到查表1#转发同一网段，丢弃此帧
节点D向C发帧：2#收到查表1#转发不同网段，从1#转发
S1
S2
S3
交换机
A
B
C
D
E
F
G
H
I
地址
接口
A
B
C
D
1
1
1
2
1
2
3

## Slide 132: 多交换机自学习
交换机也可以被连接在一起
Q:从A发送数据帧到G，S1怎么知道通过S3与S4转发进行帧转发？
A:自学习(与单交换机的做法一样)
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 133: 机构网络
外部网络接口
路由器
IP 子网
mail server
web server

## Slide 134: 6、交换机和路由器的比较
路由器：用网络层地址转发，是第三层的分组交换机。
路由器维护选路表，实现选路算法。
交换机：用MAC地址转发，是第二层的分组交换机。
交换机维护交换机表, 实现过滤、学习算法。
交换机
路由器

## Slide 135: 交换机和路由器
都有存储转发的功能:
路由器: 网络层设备
交换机:链路层设备
都有转发表:
路由器: 使用路由算法，IP地址来构建表
交换机: 使用自学习，MAC地址来构建表
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
交换机
数据报
application
transport
network
link
physical
数据帧
数据帧
数据帧
数据报

## Slide 136: 虚拟局域网:动机
考虑:
CS的用户移动到EE，但是想要连接CS交换机
单一广播域:
  所有的广播流量 (ARP, DHCP, 目的MAC地址的未知位置的帧) 一定要跨越整个LAN
  安全隐私存在问题
Computer
Science
Electrical
Engineering
Computer
Engineering

## Slide 138: 虚拟局域网
基于端口的 VLAN: 交换机端口被划分为不同的组 (交换机管理软件)
支持VLAN功能的交换机可以配置为在单个物理LAN基础设施上定义多个虚拟LAN。
虚拟局域网
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
像两台交换机一样进行操作

## Slide 139: 基于端口的 VLAN
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
traffic isolation: 端口1-8之间的帧只能到达端口1-8
可以根据端口的MAC地址定义VLAN，而不是交换机端口
dynamic membership:端口可以在vlan间动态分配
路由器
VLANS之间的转发:通过路由器实现
  实际上，供应商销售的是交换机与路由器的组合

## Slide 140: VLANS 跨越多个交换机
干线端口: 在多个物理交换机上定义的VLANS之间传输帧，它属于所有的VLANS
  交换机之间VLAN内转发的帧不能是普通的802.1帧(必须携带VLAN ID信息)
  802.1Q协议为中继端口之间转发的帧增加/删除额外的报头字段
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1

## Slide 141
type
2-byte VLAN标签协议标识符
标签控制信息 (12 bit VLAN ID ,
3 bit 优先级字段)
被重新计算的CRC
802.1Q VLAN frame format
802.1 frame
802.1Q frame
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
dest.
address
source
address
preamble
data (payload)
CRC
type

## Slide 142: 5.9 小结
数据链路层服务
  差错检测, 纠正
  共享广播信道: 多路访问
  链路层编址
各种链路层技术的实例和实现
  以太网
  交换机
  PPP
  网络虚拟化为链路层: ATM, MPLS